# Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

# Мурманской области

# «Апатитский политехнический колледж

# имени Голованова Георгия Александровича»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

# по выполнению

# ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  № 12

# Учебная дисциплина «Технология сборочных работ»

# Наименование работы: «СБОРКА  ШКАФА- СТОЛА

# РАБОЧЕГО ДЛЯ КУХНИ С ЯЩИКАМИ»

Продолжительность:  3 часа.

Разработал:                          Солодовникова Г.А

преподаватель технологии

# Апатиты

2020 г.

Область применения.

Настоящие методические указания предназначены для проведения

лабораторно – практических занятий в группах:

| Код профессии | Наименование профессии | Квалификация |
| --- | --- | --- |
| 262023.01 | Мастер столярного и мебельного производства | Столяр Сборщик изделий из древесины |

- Цель работы:

- Закрепить знания обучающихся о технологическом процессе сборки шкафа –стола рабочего для кухни с ящиками, видах инструментов, фурнитуре и

комплектующих деталей для сборки, полученных на уроках теоретического

обучения.

- Приобрести практические навыки  сборки шкафа –стола рабочего для кухни.

- Дать самооценку усвоенным знаниям.

Задачи (для обучающихся):

- Изучить детали шкафа- стола рабочего с выдвижными ящиками для кухни,

фурнитуру  и комплектующие детали.

- Выполнить практическую часть задания: собрать шкаф-стол с выдвижными ящиками согласно прилагаемой схеме.

- Заполнить таблицы, ответить на контрольные вопросы.

- Оформить отчет по ЛПЗ.

Материально-техническое обеспечение:

- Шуруповерт, отвертки с крестообразным шлицем, шестигранные ключи,

рулетка, молоток.

- Схема сборки шкафа - стола.

Домашнее задание:

  - П.Д. Бобиков «Изготовление столярно-мебельных изделий» стр. 236 – 238.

Содержание темы:

Шкаф-стол рабочий для кухни с выдвижными ящиками предназначен для хранения различных предметов (изделие-хранилище), продуктов.

Вид шкафа-стола – напольный, и относится к виду секционной мебели.

Конструкция шкафа- стола является сборно-разборной, позволяющая осуществлять его неоднократную сборку и разборку.

Шкаф-стол состоит из стенок корпуса (левой, правой, горизонтальной), цокольной стенки, задней стенки, опор, столешницы, 3-х выдвижных ящиков.

Корпус с проходными вертикальными стенками. Опоры шкафа-стола выполнены в виде опор регулируемых (4 шт.). Ящики выдвижные, состоят из передней и задней стенки, днища, их крепят к стенкам корпуса с помощью мотабоксов с роликовыми направляющими.

Стенки корпуса соединяют с помощью шурупных стяжек (конфирматов).

Шкаф изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты, толщиной 16мм.

Высота шкафа 850 мм (стандартная, обычно равна высоте газовой плиты),

ширина - 430 мм, длина - 560мм.

Основные конструктивные элементы шкафа-стола рабочего для кухни:

| № дет. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Боковые стенки вертикальные | 2 шт. |
| 2. | Горизонтальная стенка | 1 шт. |
| 3. | Цокольная стенка | 1 шт. |
| 4 | Ящики выдвижные | 3 шт. |
| 5. | Задняя стенка | 1 шт. |
| 6. | Отбортовка | 1 шт. |
| 7. | Столешница | 1 шт. |
| 8. | Бруски под столешницу | 2 шт. |

Порядок сборки шкафа:

Cборка  шкафа-стола рабочего с выдвижными ящиками осуществляется поэтапно.

1. На левой и правой вертикальных стенок корпуса в

регулировочные (овальные) отверстия закрепить

неподвижные планки мотабоксов с помощью шурупов-

саморезов (по 2 шт.на каждую), см. рис.1.

Рис.1.

2. Собирать каркас шкафа-стола из 2-х вертикальных

стенок, брусков 2 шт. и горизонтальной стенки с

помощью шурупных стяжек с крестообразным шлицем

(на каждую боковую стенку по 4 стяжки), используя

шестигранный ключ или  шуруповерт с битой, см. рис. 2.

Рис. 2.

3. Установить заглушки на шурупные стяжки.

4. Далее следует проверить прямоугольность собранного каркаса по диагонали (с помощью рулетки) с угла на угол (диагонали должны быть равны).

5. Заднюю стенку накладывают на все стенки корпуса и

закрепляют шурупами с шагом 100-150 мм, можно

закрепить гвоздями с тем же шагом или скрепами,

см. рис. 3

Рис. 3.

6. Установить и закрепить опоры 4-мя шурупами

каждую так, чтобы выступ опоры выходил на

вертикальную стенку, см. рис.4.

Рис. 4.

7. Установить эластичный профиль на стенку цоколя  и

закрепить крючки шурупами к стенке цоколя см. рис 5.

Рис. 5.

8. Установить столешницу на стенки корпуса.

Кромка столешницы должна выступать относительно

задних кромок вертикальных стенок на 12 мм.

9. Закрепить столешницу с помощью щурупов, предварительно

просверлив отверстия в столешнице через бруски изделия.

10. Закрепить отбортовку к столешнице шурупами-саморезами.

11. Вставить стенку цоколя на закрепленные опоры, см.рис. 6

Рис. 6.

Сборка ящика

Ящик (3 шт.) состоит из передней и задней стенок, днища.

1. Днище ящика закрепить шурупами к мотабоксу

(8 шт. на один ящик).

2. Заднюю стенку ящика закрепить к боковым

стенкам мотабоксов (левому и правому)

с помощью шурупов (по 4 шт. на каждую

стенку),см. рис.7.

Рис. 7.

3. Переднюю стенку ящика закрепить к боковым

стенкам мотабоксов (левому и правому) с

помощью шурупов (по 4 шт. на каждую стенку),

см. рис.8.

Рис. 8.

4. На передние стенки ящиков крепят ручки.

Комплектовочная фурнитура:

| № | Вид комплектующих деталей | Название | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Шурупы-саморезы | 16 |
| 2. |  | Винт кнфирмант (О 7х50) | 8 |
| 3. |  | Гвозди 1,2 х 20 | 30 |
| 4. |  | Мотабоксы | 6 |
| 5. |  | Заглушки | 8 |
| 6. |  | Шурупы-саморезы | 12 |
| 7. |  | Ручка - скоба | 3 |
| 8. |  | Опоры | 4 |

Содержание отчета:

      - Название практической работы.

      - Цель работы.

      - Выполнение практического задания

      - Ответы на контрольные вопросы (заполнение таблицы).

      - Выводы.

      - Дата проведения работы.